## Slide 1: Điều chế, mã hóa, giải mã cho mã LDPC trong hệ thống 5G
GVHD: PGS. TS. Nguyễn Văn Đức

## Slide 2: Nhóm thực hiện: Nhóm 4
Đỗ Duy Hưng 20172595
ĐTVT.01-K62
Vương Kiều Oanh 20172742
ĐTVT.02-K62
Lê Thị Liên 20172648
ĐTVT.10-K62

## Slide 3: Nội dung trình bày
Định nghĩa LDPC
LDPC trong 5G
Mã hóa LDPC
Giải mã LDPC

## Slide 4: Định nghĩa
Mã LDPC (Low Density Parity Check) là một loại mã khối sửa lỗi tuyến tính, được xác định bằng ma trận kiểm tra chẵn lẻ thưa thớt (sparse parity check matrix) sử dụng đồ thị lưỡng phân (bipartite graph). Đây cũng là một phương pháp truyền tin qua kênh truyền nhiễu (noisy transmission channel).

## Slide 5: Định nghĩa
Đồ thị lưỡng phân là một đồ thị đặc biệt, trong đó tập các đỉnh có thể được chia thành hai tập không giao nhau thỏa mãn điều kiện không có cạnh nối hai đỉnh bất kỳ thuộc cùng một tập.

## Slide 6: Lịch sử
Được phát hiện bởi R. G. Gallager vào năm 1962, mã LDPC còn được gọi là mã Gallager. Với khả năng tính toán được cải thiện vượt bậc của máy tính và sự phát triển của các lý thuyết có liên quan như thuật toán belief propagation và mã Turbo, mã LDPC một lần nữa lại được quan tâm dù trước đó nó không được đánh giá cao vì độ phức tạp tính toán.

## Slide 7: Thành phần
Mã LDPC đơn giản gồm 3 thành phần: (n, wc , wr)
Trong đó:
n – độ dài mã
wc – trọng lượng cột (số lượng phần tử khác không của một cột trong ma trận kiểm tra chẵn lẻ)
wr – trọng lượng hàng (số lượng phần tử khác không của một hàng trong ma trận kiểm tra chẵn lẻ)

## Slide 8: Thành phần
Regular LDPC: wc và wr bất biến.
Irregular LDPC: wc và wr khác nhau ở mỗi hàng và mỗi cột.
Tất cả các mã LDPC đều phải đáp ứng:
HTx = 0
Trong đó:
x là một từ mã
H là một ma trận kiểm tra chẵn lẻ thưa thớt (kích cỡ (n-k) x n, với n – độ dài mã và k – số bit nguồn)

## Slide 9: Đồ thị Tanner
Đồ thị Tanner là một dạng đồ thị lưỡng phân được sử dụng để biểu diễn mã LDPC. Các nút trong biểu đồ Tanner được chia thành hai loại: các nút biến (variable nodes), mỗi nút đại diện cho một cột của ma trận kiểm tra chẵn lẻ và các nút kiểm tra (check nodes), mỗi nút đại diện cho một hàng của ma trận kiểm tra chẵn lẻ.

## Slide 10: MẠNG 5G LÀ GÌ?

## Slide 11: SỰ RA ĐỜI CỦA 5G

## Slide 12: PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA 5G
Lĩnh vực thông tin di động đang phát triển với tốc độ đáng kinh nghạc, trở thành ngành công nghiệp trụ cột trong ngành kinh tế. Công nghệ truyền thông di động cũng không nằm ngoài.
Ở hình bên, người dùng có thể tận hưởng cuộc sống thông minh, tiện lợi. Về các thiết bị đeo, nhu cầu thế giời ảo, mạng lưới điện thông minh, giao thông thông minh,...

## Slide 13: MỘT SỐ ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH CỦA 5G
Sự ra đời của 5G được hưởng lợi từ nhiều sự tăng trường có quy mô lớn của Internet di động và vạn vật kết nối (Iot).
Internet di động là nhà cung cấp các dịch vụ và phát triển khá nhiều ứng dụng
Iot giúp con người có cuộc sống năng động hơn, đạt trạng thái thông minh và cải thiện tài nguyên.

## Slide 14: CÁC CHỈ SỐ YÊU CẦU CỦA 5G

## Slide 15: CẤU TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG 5G

## Slide 16: MÃ LDPC TRONG CÁC TIÊU CHUẨN
Xây dựng:
- Biểu đồ cơ sở cho các tỷ lệ khác nhau.
- Mở rộng bởi ma trận hoán vị dịch phải.
- Tối ưu hóa hiệu suất so với độ phức tạp.
Trong 5G:
- Hai đồ thị cơ sở
- Một số mở rộng
- Rút ngắn và làm thủng cho nhiều tỷ lệ

## Slide 17: VÍ DỤ:

## Slide 18: ENCODING
Parity-check matrix
Codeword
Source-word
Block diagram

## Slide 19: ENCODING
Tanner graph
Check nodes
Variable nodes

## Slide 20: ENCODING
Thuật toán thông thường
H = [A|B]
Codeword
x = [s|p]
s = source bits
p = parity bits

## Slide 21: ENCODING
5G New Radio Quasi-cyclic low-density parity-check (5G NR QC-LDPC) Encoding
B,  H
Expansion factor
8 sets of
Set index i | a |  | Set of
0 | 2 | 7 | {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256}
1 | 3 | 7 | {3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384)
2 | 5 | 6 | {5, 10, 20, 40, 80, 160, 320}
3 | 7 | 5 | {7, 14, 28, 56, 112, 224}
4 | 9 | 5 | {9, 18,36, 72, 144, 288}
5 | 11 | 5 | {11, 22, 44, 88, 176, 352}
6 | 13 | 4 | {13, 26, 52, 104, 208}
7 | 15 | 4 | {15, 30, 60, 120, 240}
Set index i | a |  | 
0 | 2 | 7 | {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256}
1 | 3 | 7 | {3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384)
2 | 5 | 6 | {5, 10, 20, 40, 80, 160, 320}
3 | 7 | 5 | {7, 14, 28, 56, 112, 224}
4 | 9 | 5 | {9, 18,36, 72, 144, 288}
5 | 11 | 5 | {11, 22, 44, 88, 176, 352}
6 | 13 | 4 | {13, 26, 52, 104, 208}
7 | 15 | 4 | {15, 30, 60, 120, 240}

## Slide 22: ENCODING
5G New Radio Quasi-cyclic low-density parity-check (5G NR QC-LDPC) Encoding
B,  H
Circulant Permutation Matrix
}
Ví dụ:

## Slide 23: ENCODING
5G New Radio Quasi-cyclic low-density parity-check (5G NR QC-LDPC) Encoding
B,  H
Base Graphs
BG1, BG2
O gồm toàn -1.
I có đường chéo chính gồm toàn 0, còn lại là -1.
E có 2 đường chéo song song gồm toàn 0,
,
hoặc
Ví dụ:

## Slide 24: ENCODING
5G New Radio Quasi-cyclic low-density parity-check (5G NR QC-LDPC) Encoding
B,  H
Base matrix
B thuộc mô hình BG1 hoặc BG2
}
Parity-check matrix

## Slide 25: ENCODING
Giải thuật cho 5G NR QC-LDPC Encoding
Source-word ; là vector
Base matrix
Expansion factor
Parity-check bits ; là vector
Codeword
Circulant Permutation Matrix
Quy ước:

## Slide 26: ENCODING
Giải thuật cho 5G NR QC-LDPC Encoding

## Slide 27: ENCODING
Giải thuật cho 5G NR QC-LDPC Encoding
Ví dụ:
Bước 1: Tìm từ (I)

## Slide 28: ENCODING
Giải thuật cho 5G NR QC-LDPC Encoding
Ví dụ:
(1)+(2)+(3)+(4):
Tìm được
Bước 1: Tìm từ (I)

## Slide 29: ENCODING
Giải thuật cho 5G NR QC-LDPC Encoding
Thay vào (1) :
=
Tìm được
Tương tự tìm được
Bước 1: Tìm từ (I)
Ví dụ:

## Slide 30: ENCODING
Giải thuật cho 5G NR QC-LDPC Encoding
Tương tự cách tìm được
Bước 2: Tìm từ (II)

## Slide 31: Giải mã
Có 2 phương pháp giải mã (decoding) chính là hard decision và soft decision.
Các thuật toán giải mã thường được áp dụng cho LDPC:
Message passing algorithm
Belief propagation algorithm
Sum-product algorithm

## Slide 32: Giải mã

## Slide 33: Giải mã

## Slide 34: Soft decision decoding
Trải qua quy trình 3 bước:
Giải mã 1 bit (Decoding one bit)
Xấp xỉ minsum (Minsum approximation)
Lặp trên đồ thị Tanner (Iterative in the Tanner Graph)

## Slide 35: Soft decision decoding
Channel: BPSK over AWGN
c = [c1 c2 … cn]
si = 1 – 2ci
ri = si + noise
LLR (log likelihood ratio) li = log(p(ri|ci=0)/ p(ri|ci=1))

## Slide 36
n = 1, 2, …, N (variable nodes), i, j=1,2, …, dv (bậc của variable node “n”).
l, k = 1,2, …, dc (bậc của check node).